Приложение № 2

к приказу МЧС России

от _14.10.05 №_745_

НОРМЫ

обеспечения техническими средствами экспертного подразделения

федеральной противопожарной службы «Исследовательский центр экспертизы пожаров» федерального государственного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

I. Криминалистическая и специальная техника, лабораторное оборудование

для судебно-экспертной деятельности

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растровый электронный микроскоп с микроанализатором элементного состава | JSM-6360 LV (JEOL Ltd, Япония) или аналог | 1 |
| 2 | Металлографический микроскоп с системой компьютерной обработки изображений | Метам ЛВ-32 или аналог | 1 |
| 3 | Рентгеновский минидифрактометр | МД –10 «ЭФА»; РДУ «Фарад» или аналог | 1 |
| 4 | Микротвердомер | ПМТ-3М или аналог | 1 |
| 5 | Шлифовально-полировальный станок | MINIMET 1000; «ШЛИФ-2ТМ» или аналог | 1 |
| 6 | Пресс для горячей запрессовки образцов в пластик | SIMPLIMET 1000 или аналог. Максимальное давление 50 т; макси-мальная температура нагрева до 200 ОС; мощность не менее 1400 Вт | 1 |
| 7 | Прецизионная пила | ISOMET 1000 или аналог. Регулируемая скорость 10-900 об/мин, встроенный микрометр, алмазный отрезной круг, комплект держателей образцов | 1 |
| 8 | Вакуумный импрегнатор для запрессовки материалов, чувствительных к нагреву и давлению | Epovac (Struers) или аналог | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Прибор элементного анализа (Mg- U)- рентгенофлуоресцент-ный, эмиссионного спектрального анализа или др. | «Спектроскан»; «СПАРК» или аналог | 1 |
| 10 | Прибор элементного анализа органических веществ (CHNS - анализатор) | FlashEA 1112 или аналог | 1 |
| 11 | Хромато-масс-спектрометр | Trase DSG или аналог | 1 |
| 12 | Спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) | PS 100X или аналог | 1 |
| 13 | Газовый хроматограф (в комплекте) | Кристалл- 2000М или аналог | 2 |
| 14 | Жидкостной хроматограф с кондуктометрическим детектором (или прибор капиллярного электрофореза) | «Стайер- CD» («Капель») или аналог | 1 |
| 15 | Спектрофлуориметр | «Флуорат - 02-Панорама» или аналог | 1 |
| 16 | ИК-Фурье спектрометр | FTIR-8400S; ИнфраЛЮМ ФТ-02; ФСМ –1202 или аналог | 1 |
| 17 | Прибор термогравимет-рического и дифферен-циально-термического анализа (ТГ и ДТА) | Shimadzu DTG-60; Setaram; Du Pont; Mettler, TGA/SDTA 851e или аналог | 1 |
| 18 | Анализатор углерода | АН-7529.1 или аналог | 1 |
| 19 | Весы лабораторные электронные | Предел взвешивания 500 - 600 г, цена деления 1 - 10 мг, автокалибровка, класс точности 2 | 1 |
| 20 | Весы лабораторные аналитические | Предел взвешивания 200 г, цена деления 0,05 мг, класс точности 2 | 1 |
| 21 | Муфельная печь | Программируемая температура нагрева до 1100 0С, камера керамическая объемом 8 – 10 л | 2 |
| 22 | Сушильный шкаф | Регулируемая температура нагрева 20 - 200 0С, камера из нержавеющей стали, объем камеры не менее 20 - 30 л | 2 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Комплект лабораторной мебели: |  |  |
| 1 | вытяжные шкафы |  | 7 |
| 1 | столы |  | 25 |
| 1 | стулья |  | 25 |
| 24 | Холодильник бытовой для хранения проб и реактивов | Двухкамерный, бытовой, компрессорного типа, объем не менее 240 л., морозильное отделение не менее 30 л. | 1 |
| 25 | Перемешивающее устройство | Движение орбитальное, 0 – 250 об/мин с подогревом до 80 0С, вместимость 6 колб (1 л.) | 1 |
| 26 | Микроступка | Объем загрузки чаши не более 5,0 см3, размер измельчаемых частиц не более 1 мм | 1 |
| 27 | Пресс гидравлический ручной с пресс-формой для изготовления таблеток для ИК-спектроскопии | ПГР-10 или аналог | 1 |
| 28 | Центрифуга лабораторная | ЦЛ-1-3 (ООО "Лабораторное оборудование и приборы", СПб) или аналог | 1 |
| 29 | Цифровой термостат для размещения бомбы Рейда | VT-R-40/2 (ООО"Термекс-II", Томск) или аналог | 1 |
| 30 | Индикатор октанового числа топлив | ОКТАН-И (Термекс -II, Томск) или аналог | 1 |
| 31 | Установка для получе-ния особо чистой воды | "Водолей" ("Аквилон" Москва - СПб) или аналог | 1 |
| 32 | Дистиллятор | ДЭ-4-3 или аналог | 1 |
| 33 | Комплект малогабаритный для испытаний расцепителей автоматических выключателей | Комплект включает: силовой блок НТЧ-2, встроенный пульт управления РТ-2048М, токопроводы (ООО «Интермикс», СПб) | 1 |
| 34 | Комплект принадлежностей для фотографирования | Фотоаппарат Зенит 412; объективы фотографические ("МС ЗЕНИТАР" 2,8/16 (1 шт.), "МС ЗЕНИТАР-М" «Рыбий глаз» 2,8/16 (1 шт.) и "МС МИР-47М"(1 шт.)); комплект удлинительных колец УТЗТ (1 шт.); штативы - ТРЕНОГА М (1 шт.) и ШТАТИВ-АВТО (1 шт.); осветители UNOMAT или аналог | 1 |

II. Автомобильная техника для доставки на место пожара личного состава,

приборов и оборудования и осмотра крупногабаритных предметов

| №п/п | Приборы, оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 35 | Судебно-экспертный автомобиль на полноприводном базовом шасси ГАЗ-2705 (4/4) «Газель» или аналог | 1 |
| 36 | Пассажирский автобус ПАЗ-3205; ГАЗ-32213; НЗАС-3964 или аналог | 1 |
| 37 | Комплекс оборудования для осмотра автомобиля после пожара в стационарных условиях (подъемник П-102, тепловая пушка ТПЦ-5, тельфер электрический CD, набор ручного автомобильного инструмента) | 1 |
| 38 | Погрузчик грузоподъемностью 3,0 т | 1 |

Полевые приборы и оборудование для работы на месте пожара

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Коэрцитиметр с функцией определения тока размагничивания и остаточной магнитной индукции при заданном токе | КИМ-2М или аналог | 2 |
| 40 | Ультразвуковой дефектоскоп | DIO 562 НЧ или аналог | 1 |
| 41 | Ультразвуковой тестер | Бетон-32; УК-1401; «УЛЬТРАТЕРМ» или аналог | 2 |
| 42 | Вихретоковый прибор | МВП-2М; MIZ-21A; MIZ-17ЕТ или аналог | 2 |
| 43 | Тепловизор | Диапазон измерения температуры 0 - 250 0С, разрешение 0,1 0С при 30 0С, жидкокристаллический цветной дисплей, полная автоматическая настройка, цифровая запись термограмм на флэш-карты | 1 |
| 44 | Технический эндоскоп с видеокамерой | Parametrics Snake Eye или аналог | 1 |
| 45 | Комплект оборудова-ния для исследования обугленных остатков древесины | Приборный комплекс «Пресс» или аналог | 2 |
| 46 | Комплект оборудова-ния для анализа отложений копоти | MIC-2500, спец. датчик, штанга или аналог | 2 |
| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| 47 | Аналоговая видеокамера | JVC GR-FX16E; Panasonic NV-VZ18GCS; Sony CCD-TRV228E или аналог | 1 |
| 48 | Цифровая видеокамера | Оптический зум не менее 10, матрица не менее 1,2 мегапикселей, запись на DVD-R | 1 |
| 49 | Фотоионизационный детектор | АНТ-3; Колион-1А или аналог | 2 |
| 50 | Угловая шлифмашина | Варьируемое число оборотов 2800 - 11000, диаметр диска 115 мм, масса не более 2 кг | 1 |
| 51 | Фонарь осветительный специальный | «Луч» или аналог | 1 |
| 52 4 | Фонарь пожарный групповой с зарядным устройством | «ФОС-3» или аналог | 1 |
| 53 | Перфоратор аккумуляторный | Bosch GBH 24 VRE или аналог, буры (по камню, дереву, металлу) | 1 |
| 54 | Портативная ЭВМ | Toshiba 1105 Celeron 1133; Toshiba 1110 S103 Celeron 1500; Toshiba 1200-S121 Celeron 1200 или аналог | 1 |
| 55 | Технический фен | Плавная регулировка температуры 50 – 650 0С, производительность 250 - 500 л/мин, масса не более 1,5 кг | 1 |
| 56 | Пирометр с регистратором | С-300.3 «Фотон» или аналог. Контроль за изменением температуры во времени и получение непрерывной термограммы, распределенной вдоль оси измеряемого объекта | 2 |
| 57 | Лазерный дальномер | Дальность измерения не менее 100 м с точностью до 3 мм, автономное питание, масса не более 0,5 кг | 1 |
| 58 | Угломер | Диапазон измерений 0 – 220 0С с точностью до 10С, автономное питание, масса не более 1,5 кг | 1 |
| 59 | Прибор для линейно- колориметрического анализа паров ЛВЖ и ГЖ в воздухе | Мини-экспресс-лаборатория «Инспектор-кейс» или аналог | 2 |
| 60 | Тестер отжига проводов | ТОП-1 или аналог | 2 |
| 61 | Прибор определения степени выгорания покрытий | ОСВП-2 или аналог | 2 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |

62

|  | Инструментальный комплект дознавателя для работы на месте пожара | «Прометей-1» или аналог. В состав комплектации входит: цифровой фотоаппарат; диктофон; изделие «Клише-Э» (набор табличек с номерами и условными обозначениями, применяемыми при фотографировании объектов в кримина-листике); лазерный измеритель расстояний; набор цветных шариковых ручек; набор масштабно-координатной бумаги (милли-метровка); набор обычной бумаги; линейка офицерская; компас; скоросшиватель; планшет с зажимом; молоток Кашкарова; инфракрасный термометр (пирометр); пробоотборник для древесных углей и углей ДСП; штангенциркуль с глубиномером (колумбусом); совок для отбора сыпучих материалов; долото (стамеска ударная); зубило; нож многофункциональный; ножовка по металлу; пробирки стеклянные с притертой пробкой; шприц медицинский одноразовый; салфетки марлевые; лейкопластырь медицинский; пинцет; ножницы; лента типа «СКОТЧ» (ширина не мене 45 мм); дозиметр индивидуальный; респиратор типа «Лепесток» (5 шт.); перчатки резиновые кислотоупорные; перчатки резиновые электротехнические; рукавицы брезентовые; перчатки матерчатые; топорик-гвоздодер; фонарь электрический аккумуляторный; прибор электроизмерительный комбинированный (тестер); лупа с подсветкой; ключ разводной; ключ трубный; отвертка индикаторная; отвертка многофункциональная; пассатижи с токоизолированными ручками; пассатижи с переставным шарниром; разгрузочный пояс; пробирки стеклянные с притертой пробкой (10 шт.); полотна для ножовки (2 шт.); перчатки матерчатые (5 пар); марлевые салфетки (5 упаковок); шприцы медицинские одноразовые (10 шт.); лента ограждения места пожара (200 метров); мешки полиэтиленовые разного размера с зажимом типа «ZIP-LOCK» (100 шт.) | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Набор шанцевого инструмента | Комплект: лопата штыковая (2 шт.); лопата совковая (2 шт.); лопата саперная (1 шт.); швабра; сметка; гвоздодер; лом; топор пожарный; набор сит ручных (1, 5, 10 мм) | 1 |
| 64 | Набор инструмента | Лестница-стремянка 2 м (2 шт.); переносная катушка с кабелем (40 м.); зажимы «крокодилы» для подсоединения к электросети и с переходными устройствами для подсоединения к электроудлинителю, переносной осветитель со штангой | 1 |
| 65 | Электропила цепная | «Makitta» 1,8 кВт или аналог | 1 |
| 66 | Бензогенератор | SDMO HX2400 или аналог. Выходное напряжение 230 В, мощность не менее 2,2 - 2,7 кВт, расход бензина не более 1,1 л/ч, автономная работа в течение 4 часов, вес не более 40 кг | 1 |
| 67 | Прибор для поиска скрытой электропроводки (металлоискатель) | Максимальная глубина захвата для стали – 50 мм, для меди – 30 мм, автономное питание, масса не более 0,5 кг | 1 |
| 68 | Специальное оборудование для отбора проб при расследовании поджогов | Комплект для отбора газовых образцов (на-сос газовый, ампулы и патрон с древесным углем); комплект для отбора жидких образ-цов (фильтры для работы под давлением и вакуумные, с полипропиленовыми поршня-ми, для отделения жидкости от осколков, обломков, пожарного мусора; бумага индии-каторная); комплект для отбора твердых об-разцов (микрошпатель из нержавеющей ста-ли, шпатель, пинцет, скальпель, ножницы, лупа); емкости вакуумные объемом 280 и 540 см (4 шт.); емкости стеклянные с поли-этиленовыми крышками (3 шт.); емкости оловянные (1 л. и 4 л.) (4 шт.); пакеты полиэтиленовые для хранения образцов (размером 150х100 (10 шт.), размером 300x210 (10 шт.), размером 450х325 (10 шт.), размером 200х75 (10 шт.), размером 200х125 (4 шт.), размером 400х275 (1 шт.)); трубка тефлоновая (3 м.); нож; шприц объемом 50 мл со съемными иглами (3 шт.) | 1 |
| 69 | Измеритель параметров цепей электропитания зданий | MZC-300E(ООО "СОНЭЛ", Москва) или аналог | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Автомобильная УКВ радиостанция | Мощность 20-50 Вт | 1 |
| 71 | Носимая УКВ радиостанция | Мощность 1-5 Вт | 2 |
| 72 | Прибор контроля изоляции | Ф419/1, РУ-Ф4106 (фирма "ВНИР", Москва) или аналог | 1 |
| 73 | Микроомметр | Ф4104-М1 (ООО "Радикон" Москва) или аналог | 1 |
| 74 | Микроманометр | ММН-240 или аналог | 1 |
| 75 | Пожарный пояс с карабином | ППС-2 (3) | 2 |
| 76 | Веревка для самоспасания | ВПС-30 | 2 |
| 77 | Огнетушитель порошковый | ОП-10 или аналог | 2 |
| 78 | Комплект аварийно-спасательного инструмента | «Круг»; «Мерлан» или аналог | 1 |
| 79 | Диэлектрический комплект |  | 1 |
| 80 | Укладка для оказания первой медицинской помощи | Перевязочные материалы, кровоостанавли-вающие изделия, антисептические и протии-воожоговые средства (бинт стерильный 5Ч10 (4шт.); бинт стерильный 7Ч10 (4 шт.); бинт эластичный трубчатый (5 шт.); пакет перевя-зочный (5 шт.); жгут кровоостанавливающий (2 шт.); лейкопластырь рулонный 2Ч5 (лен-точный) (1 шт.); лейкопластырь бактерицид-ный (40 шт.); салфетки дезинфицирующие (20 шт.); салфетки стерильные (всего 5 уп.); салфетки гемостатические (кровоостанавли-вающие) (10 шт.); повязки гелиевые проти-воожоговые 10Ч10 (4 уп.); повязки гелиевые противоожоговые 20Ч30 (4 уп.); спрей «Ола-золь» (1 шт.)); средства искусственной вен-тиляции легких (ИВЛ) (аппарат дыхатель-ный ручной с маской (1 шт.); устройство ИВЛ «рот-маска» (1 шт.); воздуховод (1шт.); роторасширитель (1шт.); языкодержатель (1 шт.); отсасыватель ручной портативный (1шт.)); средства перемещения (носилки плащевые бескаркасные (1шт.)); средства иммобилизации (комплект шин транспорт-ных складных (1 шт.); шина транспортная | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | эластичная (взрослая) (1 шт.); воротник Шанца (1 шт.)); инструменты (зажим крово-останавливающий прямой (1 шт.); ножницы тупоконечные (1 шт.); пинцет анатомиче-ский (1 шт.); скальпель (1 шт.)); медикамен-ты (раствор аммиака 10 % (1 фл.); раствор сульфацила натрия (1 шт.); раствор йода спиртовой 5 % (1 фл.); раствор бриллианто-вого зеленого 1 % (1 фл.); корвалол (1 фл.); раствор водорода перекиси (1 фл.); валидол (табл.) (1 уп.)); прочие изделия (грелка со-левая многоразовая (1 шт.); пакет гипотер-мический (охлаждающий) (1 шт.); перчатки стерильные (10 шт.); перчатки нестирильные (4 пары); простыня стерильная (комплект – 2 шт.) (1 к-т); одеяло спасательное (1 шт.); мензурка (стаканчик) для приема лекарств (1 шт.); респиратор (1 шт.); инструкция (1 шт.); футляр-укладка (1 шт.)) |  |

Примечание: Заявки на расходные материалы на криминалистическую и специальную технику направляются в ФГУ ВНИИПО МЧС России.

III. Оборудование для проведения исследовательских и испытательных работ

в области пожарной безопасности

1. Испытательное оборудование для определения пожаровзрывоопасных

характеристик веществ и материалов

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 81 | Установка для испытания строительных материалов на негорючесть «ОГНМ» | 1 |
| 82 | Установка для определения группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов «ОТМ и КТ» | 1 |
| 83 | Прибор для определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле «Закрытый тигль» («ТВЗ») | 1 |
| 84 | Прибор для определения температуры вспышки жидкостей в открытом тигле «Открытый тигль» («ТВО») | 1 |
| 85 | Установка для определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов «Дым» | 1 |
| 86 | Установка для определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов «Токсичность» | 1 |
| 87 | Установка для определения воспламеняемости тканей «ОВТ» | 1 |
| 88 | Установка для испытания строительных материалов на горючесть «Шахтная печь» | 1 |
| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| 89 | Установка для определения воспламеняемости строительных материалов «Воспламеняемость» | 1 |
| 90 | Установка для испытаний на распространение пламени по поверхности (покрытия полов, кровли) «Полы» | 1 |
| 91 | Установка для определения кислородного индекса пластмасс «Кислородный индекс» | 1 |
| 92 | Установка для определения концентрационных пределов распространения пламени по газопаровоздушным смесям «Предел» | 1 |
| 93 | Установка для определения показателей взрыва пылевоздушных смесей «Камера 20 л» | 1 |
| 94 | Установка для определения массовой скорости выгорания жидкостей | 1 |
| 95 | Установка для определеня индекса распространения пламени «РП» | 1 |
| 96 | Установка для определения температуры самовоспламенения газов и жидкостей «СТС» | 1 |
| 97 | Установка «Мебель» | 1 |
| 98 | Установка «Постельные принадлежности» | 1 |
| 99 | Установка для определения температура воспламенения и самовоспламенения твердых веществ и материалов «ОТП» | 1 |
| 100 | Установка по определению теплоизолирующих свойств покрытий по металлическим конструкциям | 1 |
| 101 | Установка для определения температурных пределов распространения пламени по паровоздушным смесям | 1 |

2. Испытательное оборудование для определения пожарной опасности

электротехнических устройств

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 102 | Установка для определения предела распространения горения одиночным кабелем, проводом или шнуром для испытания на нераспространение горения | 1 |
| 103 | Установка для испытаний электрических кабелей и проводов, проложенных пучком на нераспространение горения | 1 |
| 104 | Установка по определению теплостойкости неметаллических и изоляционных материалов | 1 |
| 105 | Установка для определения предела пожаростойкости кабелей и проводов «Пожаростойкость» | 1 |
| 106 | Установка для испытаний горелкой с игольчатым пламенем и горелкой Бунзена «ИП и ГБ» | 1 |
| 107 | Установка для испытаний электроизоляционных материалов нагретой проволокой | 1 |
| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| 108 | Установка для испытаний электроизоляционных материалов раскаленной проволокой | 1 |
| 109 | Установка для испытаний полимерных материалов на трекингостойкость | 1 |
| 110 | Установка для испытаний дефектных соединений | 1 |
| 111 | Испытательный угол (для испытаний светотехнических изделий и электробытовой аппаратуры) | 1 |
| 112 | Установка для испытаний полимерных материалов на сопротивление сгоранию | 1 |
| 113 | Установка для испытаний твердых электроизоляционных материалов действию электрической дуги переменного тока напряжением свыше 1000 В | 1 |
| 114 | Установка для испытаний твердых электроизоляционных материалов электрической дугой с высоким значением тока | 1 |
| 115 | Камера для проверки теплового режима светильников | 1 |

3. Испытательное оборудование для осуществления проверок качества

пенообразователя и химического поглотителя

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 116 | Установка для определения кратности и устойчивости пены «Пена» | 1 |
| 117 | Устройство для определения смачивающей способности растворов пенообразователя по ГОСТ Р 50588-93 | 1 |
| 118 | Установка по кратности и устойчивости пены низкой и средней по ГОСТ Р 50588-93 | 1 |
| 119 | Установка по определению времени тушения низкократной пеной по ГОСТ Р 50588-93 | 1 |
| 120 | Установка по определению времени тушения и интенсивности подачи раствора для пены средней кратности по ГОСТ Р 50588-93 | 1 |
| 121 | Установка для определения связанной двуокиси углерода в химическом поглотителе | 1 |
| 122 | Компрессор воздушный (6 бар, 300 л/мин) | 1 |

4. Испытательное оборудование для осуществления проверок

качества огнезащитной обработки

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 123 | Установка для определения огнезащитных свойств защитных средств для древесины «КТ» (ГОСТ Р 16363-98) | 1 |
| 124 | Прибор малогабаритный переносной для экспресс-оценки огнеза-щитных свойств покрытий и качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и материалов «ПМП-1» | 1 |
| 125 | Прибор для измерения толщины покрытий ферромагнитных оснований (магнитный толщиномер; диапазон 0,05 – 40 мм) | 1 |

5. Оборудование для теплофизических и химических исследований

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 126 | Барометр мембранный метеорологический | 2 |
| 127 | Барометр-анероид | 2 |
| 128 | Гигрометр психрометрический (ВИТ-2) | 4 |
| 129 | Стол лабораторный | 6 |
| 130 | Шкаф вытяжной | От количества установок |
| 131 | Шкаф сушильный электрический (термостат) с автоматическим регулятором температуры | 2 |
| 132 | Шкаф для хранения химических реактивов | 3 |
| 133 | Шкаф для хранения химической посуды | 3 |
| 134 | Набор химической посуды | 2 компл. |
| 135 | Набор металлических сит с сетками | 1 компл. |
| 136 | Сетки асбестометаллические для нагревания лабораторной посуды на открытом огне № 1, 2, 3 | 10 |
| 137 | Набор ареометров | 3 |
| 138 | Набор спиртометров | 2 |
| 139 | Штатив лабораторный | 10 |
| 140 | Щипцы тигельные | 5 |
| 141 | Термометры лабораторные разные | 10 |
| 142 | Термометры одно и многоканальные (класс точности – 0,1 - 0,5) | 10 |
| 143 | Термометры ртутные лабораторные и технические стеклянные (от -30 до +300 °С, цена деления от 0,1 до 5 °С) | 10 |
| 144 | Горелка газовая | 4 |
| 145 | Горелка спиртовая | 2 |
| 146 | Шприц медицинский | 5 |
| 147 | Микрошприц | 5 |
| 148 | Вискозиметры | 4 |
| 149 | Ствол водомер с манометром (класс точности – 2,5) | 2 |
| 150 | Анемометры | 2 |
| 151 | Термоанемометры | 3 |
| 152 | Термоанемометр (микробарометр ТАММ-20) | 1 |
| 153 | Измеритель влажности древесины | 1 |
| 154 | Измеритель влажности сыпучих материалов | 1 |
| 155 | Психрометр аспирационный | 3 |
| 156 | Муфельная печь мощностью 2,4 кВт | 1 |
| 157 | Электрический водонагреватель | По количеству лабораторных помещений |
| 158 | Система цифровой обработки измерений | 1 |
| 159 | Весы электронные (класс точности 2; предел взвешивания 15 кг) | 1 |
| 160 | Весы электронные (класс точности 2; предел взвешивания 500 г) | 1 |
| 161 | Весы электронные (класс точности 4; 500 г) | 2 |
| 162 | Весы технические (класс точности 4; предел взвешивания 150 кг) | 1 |
| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| 163 | Газоанализатор СО ГИАМ-14 (0 – 2 %, класс точности 2) | 1 |
| 164 | Газоанализатор СО2 ГИАМ-14 (0 – 5 %, класс точности 2) | 1 |
| 165 | Газоанализатор О2 ГТМ-5101М (0 – 21 %, класс точности 2,5) | 1 |
| 166 | Манометры технические разные | 7 |
| 167 | Моновакуумметр | 1 |
| 168 | Стеклянные трубки с переходниками и отводами | 5 |
| 169 | Штангенциркуль ШЦ1 (0 - 250 мм, цена деления 0,1 мм) | 3 |
| 170 | Микрометр (0 – 25 мм, цена деления 0,001 мм) . | 2 |
| 171 | Приемник теплового потока ПТПО-01 (5-100 кВт/м2, отн. погреш. 5%) | 1 |
| 172 | Приемник теплового излучения ПТПО-01 (2-100 кВт/м2, отн. погреш. 5%) | 1 |
| 173 | Ротаметры | 10 |
| 174 | Измеритель температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха ИВТМ-7М | 1 |
| 175 | Счетчик газа СГК-4-1 (объем 1,2 дм3) | 1 |
| 176 | Компрессор диафрагменный (СО-45А или аналог) | 1 |
| 177 | Баня водяная | 1 |
| 178 | Баня песочная | 1 |
| 179 | Устройство нагревательное многоместное | 2 |
| 180 | Перемешивающее устройство | 1 |
| 181 | Климотермобарокамера КТВY-800/2 или аналог | 1 |
| 182 | Набор сверл пробочных | 2 |
| 183 | Пресс для просечки отверстий в резиновых пробках | 1 |
| 184 | Зажимы для резиновых трубок | 20 |
| 185 | Шпатели | 5 |

IV. Вспомогательное оборудование и материалы

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 186 | Секундомер электронный | 4 |
| 187 | Рулетки измерительные разные (цена деления 1 мм) | 4 |
| 188 | Готовальня | 2 |
| 189 | Защитный костюм Л-1 | 1 |
| 190 | Очки защитные | По количеству сотрудников |
| 191 | Аптечка | 3 |
| 192 | ИЗС-10Н | 1 |
| 193 | Магнитные подъемники | 2 |
| 194 | Линейки разные | 6 |
| 195 | Сверлильный станок | 1 |
| 196 | Заточный станок | 1 |
| 197 | Тиски слесарные | 2 |
| 198 | Дрель электрическая | 1 |
| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| 199 | Паяльник электрический | 2 |
| 200 | Мегаомметры | 2 |
| 201 | Ножовка по металлу | 2 |
| 202 | Ножовка по дереву | 2 |
| 203 | Набор слесарного инструмента | 2 |
| 204 | Набор столярного инструмента | 2 |
| 205 | Набор отверток с пластмассовыми ручками | 2 |
| 206 | Набор сверл | 3 |
| 207 | Отвертки с диэлектрическими рукоятками | 3 |
| 208 | Аппарат для дистилляции воды | 1 |
| 209 | Набор плашек и метчиков | 3 |
| 210 | Баллон газовый 50 л | 2 |
| 211 | Баллон газовый 25 л | 2 |
| 212 | Пила электрическая маятниковая (электролобзик) | 2 |
| 213 | Баллон для поверочных газовых смесей (О2,, СО2, N2) по 25 л | 3 |
| 214 | Система приточно-вытяжной вентиляции | По количеству лабораторных помещений |

V. Бытовое оборудование

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 215 | Кондиционер (сплит-система) | По количеству помещений |
| 216 | Пылесос | 1 |
| 217 | Полотенцесушитель | 2 |
| 218 | Плита электрическая | 1 |
| 219 | Микроволновая печь | 1 |
| 220 | Машина стиральная | 1 |
| 221 | Холодильник бытовой | 1 |
| 222 | Комплект кухонной мебели | 1 |
| 223 | Комплект мебели для дежурной службы | 1 |
| 224 | Комплект офисной мебели | 1 |
| 225 | Сейф | 10 |
| 226 | Огнетушители | В соответст-вии с действую-щими ППБ |
| 227 | Охранно-пожарная сигнализация | В соответст-вии с действую-щими НПБ |

VI. Оборудование кинофотолаборатории

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 228 | Фотоэкспонометр | 1 |
| 229 | Объективы фотосъемочной аппаратуры | 5 |
| 230 | Приборы осветительные с кварцево-галогенными лампами ЭФ 2-10 и другие | 2 |
| 231 | Фотоштатив телескопический | 1 |
| 232 | Фоторепортерская сумка | 2 |
| 233 | Часы сигнальные (фотореле времени) | 2 |
| 234 | Рамка кадрирующая | 1 |
| 235 | Шкаф для хранения фотоматериалов | 1 |
| 236 | Резак для фотобумаги | 2 |
| 237 | Фотокюветы | 1 компл. |
| 238 | Телевизор | 1 |
| 239 | Видеомагнитофон четырехголовочный | 1 |

VII. Средства вычислительной и оргтехники

| № п/п | Приборы, оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 240 | Персональная ЭВМ | 80 % от действующих сотрудников |
| 241 | Система гарантированного электропитания | 1 |
| 242 | Удлинитель-фильтр сетевой 220 В, 3-5А | К каждой ПЭВМ |
| 243 | Лазерный принтер формата А-4 с устройством сопряжения | Один на две ПЭВМ |
| 244 | Лазерный принтер формата А-3 | 2 |
| 245 | Лазерный цветной принтер формата А-4 | 2 |
| 246 | Портативная ЭВМ Toshiba 1105 Celeron 1133; Toshiba 1110 S103 Celeron 1500; Toshiba 1200-S121 Celeron 1200 или аналог | 1 |
| 247 | Слайд-сканер | 2 |
| 248 | Сканер | 2 |
| 249 | Копировальный аппарат формата А-4 | 2 |
| 250 | Копировальный аппарат формата А-3 | 2 |
| 251 | Факсимильный аппарат | 2 |
| 252 | Телефон | 1 на 3 сотрудников |

VIII. Оборудование специальной аудитории и музея вещественных доказательств для обучения пожарно-технических экспертов

| № п/п | Приборы, оборудование | Комплектность | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 253 | Комплект мебели | Стол аудиторный | 9 |
|  |  | Стул пакетируемый | 18 |
|  |  | Стол преподавателя | 1 |
|  |  | Кресло | 1 |
|  |  | Стеллаж | 2 |
|  |  | Доска для маркера | 1 |
|  |  | Остекленные витрины для вещественных доказательств | 10 |
| 254 | Комплект демонстрационного оборудования | Проекционный экран Screen Media manual 153x203 MW или аналог | 1 |
|  |  | Мультимедиапроектор InFocus LP 600 или аналог | 1 |
|  |  | Документ-Камера AverVision 300 или аналог | 1 |
|  |  | Телевизор LG RZ-20LA60 или аналог | 1 |
|  |  | Видеомагнитофон Philips VR 742 или аналог | 2 |
| 255 | Информационные стенды |  | 3 |

IX. Специальное снаряжение для проведения осмотра места происшествия,

связанного с пожаром

| № п/п | Специальное снаряжение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 256 | Шлем пожарный «ШПМ» или аналог | 1 для каждого сотрудника (работника), выступающего в качестве судебного эксперта |
| 257 | Боевая одежда пожарного «БОП-1» или аналог |  |
| 258 | Обувь кожаная специальная защитная (пара) |  |
| IX. Помещения Служебные – из расчета: кабинет начальника – 18 м2, кабинет заместителя – 14 м2, канцелярия (приемная) – 12 м2, 6,5 м2 на каждого сотрудника. Зал совещаний 1,6 м2 на 1 сотрудника из расчета 100 % численности. Вспомогательные – комната хранения вещественных доказательств – не менее 20 м2. X. Расходные материалы Этиловый спирт - на проведение криминалистических исследований и анализа, протирку при эксплуатации видео- и фотоаппаратуры, оптико-механических приборов, весоизмерительных приборов, приборов теплотехнического контроля, приборов для спектрального анализа, химического анализа, пропитку поверхностей, на гигиенические нужды, на проведение испытаний, на обработку и обеззараживание приборов, приспособлений, инструментария для работ в лабораториях. Расходуется в соответствии с действующими нормативами на технологические операции различного назначения. Специальная одежда для проведения химических исследований (халаты, перчатки хирургические, диэлектрические боты, перчатки и коврики). Приобретается в соответствии с действующими нормативами. Бумага белая офисная – для работы на копировально-множительной технике, принтерах, факсимильных аппаратах. Приобретается и расходуется в соответствии с потребностью. Картриджи для печатающих устройств ПЭВМ, факсимильных аппаратов, копировально-множительной техники. Приобретаются в соответствии с потребностью. Примечание: необходимо предусматривать выделение средств на проведение метрологической аттестации перечисленного оборудования и государственной поверки средств измерений. |