Приложение № 3

к приказу МЧС России

от _14.10.05 №_745_

НОРМЫ

обеспечения техническими средствами судебно-экспертного

учреждения федеральной противопожарной службы

«Испытательная пожарная лаборатория»

I. Криминалистическое и специальное лабораторное оборудование и техника

для судебно-экспертной деятельности

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 1 | Металлографичес-кий микроскоп с системой компьютерной обработки изображений | Метам ЛВ-32 или аналог | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Прибор элементного анализа (Mg- U)- рентгенофлуорес-центный, эмиссион-ного спектрального анализа или др. | «Спектроскан»; «СПАРК» или аналог | 1 | - | - |
| 3 | Рентгеновский минидифрактометр | МД –10 «ЭФА»; РДУ «Фарад» или аналог | 1 | 1 | - |
| 4 | Микротвердомер | ПМТ-3М или аналог | 1 | - | - |
| 5 | Шлифовально-полировальный станок | MINIMET 1000; «ШЛИФ-2ТМ» или аналог | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Прецизионная пила | ISOMET 1000 или аналог. Регулируемая скорость 10 - 900 об/мин, встроенный микрометр, алмазный отрезной круг, комплект держателей образцов | 1 | - | - |
| 7 | Пресс для горячей запрессовки образцов в пластик | SIMPLIMET 1000 или аналог. Максимальное давление 50 т; максимальная температура нагрева до 200 ОС; мощность не менее 1400 Вт | 1 | 1 | - |
| 8 | Анализатор углерода | АН-7529.1 или аналог | 1 | - | - |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 9 | Весы лабораторные электронные | Предел взвешивания 500 – 600 г, цена деления 1 - 10 мг, автокалибровка, класс точности 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Весы лабораторные аналитические | Предел взвешивания 200 г, цена деления 0,05 мг, класс точности 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Муфельная печь | Регулируемая температура нагрева до 1100 0С, камера керамическая объемом 8 – 10 л | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Сушильный шкаф | Регулируемая температура нагрева 20 - 200 0С, камера из нержавеющей стали, объем камеры не менее 20 – 30 л | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Газовый хроматограф (в комплекте) | Кристалл- 2000М или аналог | 1 | 1 | - |
| 14 | Жидкостной хроматограф с кондуктометричес-ким детектором (или прибор капиллярного электрофореза) | «Стайер- CD» («Капель») или аналог | 1 | - | - |
| 15 | Спектрофлуориметр | «Флуорат- 02-Панорама» или аналог | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ИК-Фурье спектрометр | ИнфраЛЮМ ФТ-02; ФСМ-1202 или аналог | 1 | 1 | - |
| 17 | Прибор термогравиметри-ческого и дифференциально-термического анализа (ТГ и ДТА) | Setaram; Du Pont; Mettler; TGA/SDTA 851e; Shimadzu DTG-60 или аналог | 1 | - | - |
| 18 | Комплект лабораторной мебели: |  |  |  |  |
| 1 | вытяжные шкафы |  | 4 | 3 | 2 |
| 1 | столы |  | 11 | 7 | 4 |
| 1 | стулья |  | 11 | 7 | 4 |
| 19 | Холодильник бытовой для хранения проб и реактивов | Двухкамерный, бытовой, компрессор-ного типа, объем не менее 240 л, морозильное отделение не менее 30 л | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Перемешивающее устройство | Движение орбитальное, 0 - 250 об/мин с подогревом до 80 0С, вместимость 6 колб (1 л) | 1 | 1 | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 21 | Микроступка | Объем загрузки чаши не более 5,0 см3, размер измельчаемых частиц не более 1 мм | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Пресс гидравлический ручной с прессформой для изготовления таблеток для ИК-спектроскопии | ПГР-10 или аналог | 1 | 1 | - |
| 23 | Химическая посуда, реактивы (комплект) |  | 1 | 1 | 1 |

II. Автомобильная техника для доставки на место пожара личного состава, приборов

и оборудования

| №п/п | Приборы, оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 24 | Пожарная автолаборатория АПЛ-7 на полноприводном базовом шасси ГАЗ-2705 (4/4) «Газель» или аналог | 1 | 1 | - |

Полевые приборы и оборудование для работы на месте пожара, вывозимые АПЛ-7

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Фонарь осветительный индивидуальный | «Луч» или аналог | 1 |
| 26 | Фонарь пожарный групповой с зарядным устройством | «ФОС-3» или аналог | 1 |
| 27 | Автомобильная УКВ радиостанция | Мощность 20-50 Вт | 1 |
| 28 | Носимая УКВ радиостанция | Мощность 1-5 Вт | 2 |
| 29 | Пирометр с регистратором | С-300.3 «Фотон» или аналог. Контроль за изменением температуры во времени и получение непрерывной термограммы, распределенной вдоль оси измеряемого объекта | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Специальное оборудование для отбора проб при расследовании поджогов | Комплект для отбора газовых образцов (насос газовый, ампулы и патрон с древесным углем); комплект для отбора жидких образцов (фильтры для работы под давлением и вакуумные, с полипропиленовыми поршнями, для отделения жидкости от осколков, обломков, пожарного мусора; бумага индикаторная); комплект для отбора твердых образцов (микрошпатель из нержавеющей стали, шпатель, пинцет, скальпель, ножницы, лупа); емкости вакуумные объемом 280 и 540 см3 (4 шт.); емкости стеклянные с полиэтиленовыми крышками (3 шт.); емкости оловянные на 1 л. и 4 л. (4 шт.); пакеты полиэтиленовые для хранения образцов (размером 150х100 (10 шт.), размером 300x210 (10 шт.), размером 450х325 (10 шт.), размером 200х75 (10 шт.), размером 200х125 (4 шт.), размером 400х275 (1 шт.)); трубка тефлоновая (3 м.); нож; шприц объемом 50 мл со съемными иглами (3 шт.) | 1 |
| 31 | Лазерный дальномер | Дальность измерения не менее 100 м с точностью до 3 мм, автономное питание, масса не более 0,5 кг | 1 |
| 32 | Угломер | Диапазон измерений 0 – 220 0С с точностью до 1 0С, автономное питание, масса не более 1,5 кг | 1 |
| 33 | Фотоионизационный детектор | АНТ-3; Колион-1А или аналог | 1 |
| 34 | Угловая шлифмашина | Варьируемое число оборотов 2800-11000, диаметр диска 115 мм, масса не более 2 кг | 1 |
| 35 | Перфоратор аккумуляторный | Bosch GBH 24 VRE или аналог; буры (по камню, дереву, металлу) | 1 |
| 36 | Прибор для линейно- колориметрического анализа паров ЛВЖ и ГЖ в воздухе | Мини-экспресс-лаборатория «Инспектор-кейс» или аналог | 1 |
| 37 | Набор шанцевого инструмента | Комплект: лопата штыковая (2 шт.); лопата совковая (2 шт.); лопата саперная (1 шт.); швабра; смётка; гвоздодер; лом; топор пожарный; набор ручных сит (1, 5, 10 мм.) | 1 |
| 38 | Набор инструмента | Лестница-стремянка 1,5 м. и 2 м.; переносная катушка с кабелем 40 м.; зажимы «крокодилы» для подсоединения к электросети и с переходными устройствами для подсоединения к электроудлинителю; переносной осветитель со штативом | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | Электропила цепная | «Makitta» 1,8 кВт или аналог | 1 |
| 40 | Бензогенератор | SDMO HX2400 или аналог Выходное напряжение 230 В, мощность не менее 2,2-2,7 кВт, расход бензина не более 1,1 л/час, автономная работа в течение 4 часов, вес не более 40 кг. Канистры для бензина. | 1 |
| 41 | Аналоговая видеокамера | JVC GR-FX16E; Panasonic NV-VZ18GCS; Sony CCD-TRV228E или аналог | 1 |
| 42 | Пожарный пояс с карабином | ППС-2 (3) | 1 |
| 43 | Веревка для самоспасания | ВПС-30 | 1 |
| 44 | Порошковый огнетушитель | ОП-10 или аналог | 2 |
| 45 | Диэлектрический комплект |  | 1 |
| 46 | Комплект аварийно-спасательного инструмента | «Круг»; «Мерлан» или аналог | 1 |
| 47 | Укладка для оказания первой медицинской помощи | Перевязочные материалы, кровоостанавливаю-щие изделия, антисептические и противо-ожоговые средства (бинт стерильный 5Ч10 (4 шт.); бинт стерильный 7Ч10 (4 шт.); бинт эластичный трубчатый (5 шт.); пакет пере-вязочный (5 шт.); жгут кровоостанавливающий (2 шт.); лейкопластырь рулонный 2Ч5 (лен-точный) (1 шт.); лейкопластырь бактерицидный (40 шт.); салфетки дезинфицирующие (20 шт.); салфетки стерильные (всего 5 уп.); салфетки гемостатические (кровоостанавливающие) (10 шт.); повязки гелиевые противоожоговые 10Ч10 (4 уп.); повязки гелиевые противоожоговые 20Ч30 (4 уп.); спрей «Олазоль» (1 шт.)); средства искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (аппарат дыхательный ручной с маской (1 шт.); устройство ИВЛ «рот-маска» (1 шт.); воздуховод (1шт.); роторасширитель (1шт.); языкодержатель (1 шт.); отсасыватель ручной портативный (1шт.)); средства перемещения (носилки плащевые бескаркасные (1шт.)); средства иммобилизации (комплект шин транспортных складных (1 шт.); шина транспортная эластичная (взрослая) (1 шт.); воротник Шанца (1 шт.)); инструменты (зажим кровоостанавливающий прямой (1 шт.); ножницы | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тупоконечные (1 шт.); пинцет анатомический (1 шт.); скальпель (1 шт.)); медикаменты (раствор аммиака 10 % (1 фл.); раствор сульфацила натрия (1 шт.); раствор йода спиртовой 5 % (1 фл.); раствор бриллиантового зеленого 1 % (1 фл.); корвалол (1 фл.); раствор водорода перекиси (1 фл.); валидол (табл.) (1 уп.)); прочие изделия (грелка солевая многоразовая (1 шт.); пакет гипотермический (охлаждающий) (1 шт.); пер-чатки стерильные (10 шт.); перчатки нестириль-ные (4 пары); простыня стерильная (комплект – 2 шт.) (1 к-т); одеяло спасательное (1 шт.); мензурка (стаканчик) для приема лекарств (1 шт.); респиратор (1шт.); инструкция (1 шт.); футляр-укладка (1 шт.)) |  |
| 48 | Инструментальный комплект дознавателя для работы на месте пожара | «Прометей-1» или аналог. В состав комплектации входит: цифровой фотоаппарат; диктофон; изделие «Клеше-Э» (набор табличек с номерами и условными обозначениями, применяемыми при фотографировании объектов в криминалистике); лазерный измеритель расстояний; набор цветных шариковых ручек; набор масштабно-координатной бумаги (миллиметровка); набор обычной бумаги; линейка офицерская; компас; скоросшиватель; планшет с зажимом; молоток Кашкарова; инфракрасный термометр (пирометр); пробоотборник для древесных углей и углей ДСП; штангенциркуль с глубиномером (колумбусом); совок для отбора сыпучих материалов; долото (стамеска ударная); зубило; нож многофункциональный; ножовка по металлу; пробирки стеклянные с притертой пробкой; шприц медицинский одноразовый; салфетки марлевые; лейкопластырь медицинский; пинцет; ножницы; лента типа «СКОТЧ» (ширина не мене 45 мм); дозиметр индивидуальный; респиратор типа «Лепесток» (5 шт); перчатки резиновые кислотоупорные; перчатки резиновые электротех- нические; рукавицы брезентовые; перчатки матерчатые; топорик-гвоздодер; фонарь электри-ческий аккумуляторный; прибор электро-измерительный комбинированный (тестер); лупа с подсветкой; ключ разводной; ключ трубный; отвертка индикаторная; отвертка многофункци-ональная; пассатижи с токоизолированными | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ручками; пассатижи с переставным шарниром; разгрузочный пояс; пробирки стеклянные с притертой пробкой (10 шт.); полотна для ножовки (2 шт.); перчатки матерчатые (5 пар); марлевые салфетки (5 упаковок); шприцы медицинские одноразовые (10 шт.); лента ограждения места пожара (200 метров); мешки полиэтиленовые разного размера с зажимом типа «ZIP-LOCK» (100 шт.) |  |

| №п/п | Приборы, оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 49 | Судебно-экспертный автомобиль на полно-приводном базовом шасси ГАЗ-2705 (4/4) «Газель» или аналог | 1 | 1 | 1 |

Полевые приборы и оборудование для работы на месте пожара,

вывозимые судебно-экспертным автомобилем

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Коэрцитиметр с функцией определения тока размагничивания и остаточной магнитной индукции при заданном токе | КИМ-2М или аналог | 1 |
| 51 | Автомобильная УКВ радиостанция | Мощность 20-50 Вт | 1 |
| 52 | Носимая УКВ радиостанция | Мощность 1-5 Вт | 2 |
| 53 | Ультразвуковой тестер | Бетон-32; УК-1401; «УЛЬТРАТЕРМ» или аналог | 1 |
| 54 | Прибор для вихретокового зондирования окалины | МВП-2М; «Вихрь» или аналог | 1 |
| 55 | Комплект оборудования для исследования обугленных остатков древесины | Приборный комплекс «Пресс» или аналог | 1 |
| 56 | Комплект оборудования для анализа отложений копоти | MIC-2500, спец. датчик, штанга или аналог | 1 |
| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| 57 | Цифровая видеокамера | Оптический зум не менее 10, матрица не менее 1,2 мегапикселей, запись на DVD-R | 1 |
| 58 | Портативная ЭВМ | Toshiba 1105 Celeron 1133, Toshiba 1110 S103 Celeron 1500, Toshiba 1200-S121 Celeron 1200 или аналог | 1 |
| 59 | Инструментальный комплект дознавателя для работы на месте пожара | «Прометей-1» или аналог. В состав комплектации входит: цифровой фотоаппарат; диктофон; изделие «Клише-Э» (набор табличек с номерами и услов-ными обозначениями, применяемыми при фото-графировании объектов в криминалистике); ла-зерный измеритель расстояний, набор цветных шариковых ручек; набор масштабно-координат-ной бумаги (миллиметровка); набор обычной бумаги; линейка офицерская; компас; скоро-сшиватель; планшет с зажимом; молоток Кашкарова (или склерометр); инфракрасный термометр (пирометр); пробоотборник для древесных углей и углей ДСП; штангенциркуль с глубиномером (колумбусом); совок для отбора сыпучих материалов; долото (стамеска ударная); зубило; нож многофункциональный; ножовка по металлу; пробирки стеклянные с притертой пробкой; шприц медицинский одноразовый; салфетки марлевые; лейкопластырь медицин-ский; пинцет; ножницы; лента типа «СКОТЧ» (ширина не мене 45 мм); дозиметр индивидуальный, респиратор типа «Лепесток» (5 шт); перчатки резиновые кислотоупорные; перчатки резиновые электротехнические; рука-вицы брезентовые; перчатки матерчатые; топо-рик-гвоздодер; фонарь электрический аккуму-ляторный; прибор электроизмерительный ком-бинированный (тестер); лупа с подсветкой; ключ разводной; ключ трубный; отвертка индика-торная; отвертка многофункциональная, пасса-тижи с токоизолированными ручками; пасса-тижи с переставным шарниром; разгрузочный пояс; пробирки стеклянные с притертой пробкой (10 шт.); полотна для ножовки (2 шт.); перчатки матерчатые (5 пар) марлевые салфетки (5 упаковок); шприцы медицинские одноразовые (10 шт.); лента ограждения места пожара (200 метров); мешки полиэтиленовые разного размера с зажимом типа «ZIP-LOCK» (100 шт.) | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Фотоионизационный детектор | АНТ-3; Колион- 1А или аналог | 1 |
| 61 | Угловая шлифмашина | Варьируемое число оборотов 2800-11000, диаметр диска 115 мм, масса не более 2кг | 1 |
| 62 | Фонарь осветительный специальный | «Луч» или аналог | 1 |
| 63 | Фонарь пожарный групповой с зарядным устройством | «ФОС-3» или аналог | 1 |
| 64 | Перфоратор аккумуляторный | Bosch GBH 24 VRE или аналог; буры (по камню, дереву, металлу) | 1 |
| 65 | Технический фен | Плавная регулировка температуры 50 – 650 0С, производительность 250-500 л/мин, масса не более 1,5 кг | 1 |
| 66 | Пирометр с регистратором | С-300.3 «Фотон» или аналог. Контроль за изменением температуры во времени и получение непрерывной термограммы, распределенной вдоль оси измеряемого объекта | 1 |
| 67 | Лазерный дальномер | Дальность измерения не менее 100 метров с точностью до 3 мм, автономное питание, масса не более 0,5 кг | 1 |
| 68 | Угломер | Диапазон измерений 0-220 0С с точностью до 1 0С, автономное питание, масса не более 1,5 кг | 1 |
| 69 | Прибор для поисков скрытой электропроводки (металлоискатель) | Максимальная глубина захвата (для стали – 50 мм, для меди – 30 мм), автономное питание, масса не более 0,5 кг | 1 |
| 70 | Прибор для линейно- колориметрического анализа паров ЛВЖ и ГЖ в воздухе | Мини-экспресс-лаборатория «Инспектор-кейс» или аналог | 1 |
| 71 | Тестер отжига проводов | ТОП-1 или аналог | 1 |
| 72 | Прибор определения степени выгорания покрытий | ОСВП-2 или аналог | 1 |
| 73 | Набор шанцевого инструмента | Комплект: лопата штыковая (2 шт.); лопата совковая (2 шт.); лопата саперная (1 шт.); швабра; смётка; гвоздодер; лом; топор пожарный; набор ручных сит (1, 5, 10 мм) | 1 |
| 74 | Набор инструмента | Лестница-стремянка 1,5 м. и 2 м.; переносная катушка с кабелем 40 м.; зажимы «крокодилы» для подсоединения к электросети и с переходными устройствами для подсоединения к электроудлинителю; переносной осветитель со штативом | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | Микроманометр | ММН-240 или аналог | 1 |
| 76 | Специальное оборудование для отбора проб при расследовании поджогов | Комплект для отбора газовых образцов (насос газовый, ампулы и патрон с древесным углем); комплект для отбора жидких образцов (фильтры для работы под давлением и вакуумные, с поли-пропиленовыми поршнями, для отделения жид-кости от осколков, обломков, пожарного мусора; бумага индикаторная); комплект для отбора твердых образцов (микрошпатель из нержавеющей стали, шпатель, пинцет, скальпель, ножницы, лупа); емкости вакуумные объемом 280 и 540 см (4 шт.); емкости стеклянные с полиэтиленовыми крышками (3 шт.); емкости оловянные на 1 л. и 4 л. (4 шт); пакеты полиэтиленовые для хранения образцов размером 150х100 (10 шт.), размером 300x210 (10 шт.), размером 450х325 (10 шт.), размером 200х75 (10 шт.), размером 200х125 (4 шт.), размером 400х275 (1 шт.)); трубка тефлоновая (3 м.); нож; шприц объемом 50 мл со съемными иглами (3 шт.) | 1 |
| 77 | Электропила цепная | «Makitta» 1,8 кВт или аналог | 1 |
| 78 | Бензогенератор | SDMO HX2400 или аналог. Выходное напряжение 230 В, мощность не менее 2,2 - 2,7 кВт, расход бензина не более 1,1 л/ч, автономная работа в течение 4 часов, вес не более 40 кг. Канистры для бензина | 1 |
| 79 | Пожарный пояс с карабином | ППС-2 (3) | 1 |
| 80 | Веревка для самоспасания | ВПС-30 | 1 |
| 81 | Порошковый огнетушитель | ОП-10 или аналог | 2 |
| 82 | Диэлектрический комплект |  | 1 |
| 83 | Комплект аварийно-спасательного инструмента | «Круг»; «Мерлан» или аналог | 1 |
| 84 | Укладка для оказания первой медицинской помощи | Перевязочные материалы, кровоостанавливаю-щие изделия, антисептические и противоожого-вые средства (бинт стерильный 5Ч10 (4шт.); бинт стерильный 7Ч10 (4 шт.); бинт эластичный трубчатый (5 шт.); пакет перевязочный (5 шт.); жгут кровоостанавливающий (2 шт.); | 1 |
| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
|  |  | лейкопластырь рулонный 2Ч5 (ленточный) (1 шт.); лейкопластырь бактерицидный (40 шт.); салфетки дезинфицирующие (20 шт.); салфетки стерильные (всего 5 уп.); салфетки гемостатические (кровоостанавливающие) (10 шт.); повязки гелиевые противоожоговые 10Ч10 (4 уп.); повязки гелиевые противоожоговые 20Ч30 (4 уп.); спрей «Олазоль» (1 шт.)); средства искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (аппарат дыхательный ручной с маской (1 шт.); устройство ИВЛ «рот-маска» (1 шт.); воздуховод (1шт.); роторасширитель (1шт.); языкодержатель (1 шт.); отсасыватель ручной портативный (1шт.)); средства перемещения (носилки плащевые бескаркасные (1шт.)); средства иммобилизации (комплект шин транспортных складных (1 шт.); шина транспортная эластичная (взрослая) (1 шт.); воротник Шанца (1 шт.)); инструменты (зажим кровоостанавливающий прямой (1 шт.); ножницы тупоконечные (1 шт.); пинцет анатомический (1 шт.); скальпель (1 шт.)); медикаменты (раствор аммиака 10 % (1 фл.); раствор сульфацила натрия (1 шт.); раствор йода спиртовой 5 % (1 фл.); раствор бриллиантового зеленого 1 % (1 фл.); корвалол (1 фл.); раствор водорода перекиси (1 фл.); валидол (табл.) (1 уп.)); прочие изделия (грелка солевая многоразовая (1 шт.); пакет гипотер-мический (охлаждающий) (1 шт.); перчатки стерильные (10 шт.); перчатки нестирильные (4 пары); простыня стерильная (комплект – 2 шт.) (1 к-т); одеяло спасательное (1 шт.); мензурка (стаканчик) для приема лекарств (1 шт.); респиратор (1шт.); инструкция (1 шт.); футляр-укладка (1 шт.)) |  |

Примечание: заявки на расходные материалы на криминалистическую и специальную технику направляются в региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий или приобретаются на местах по фактической потребности.

III. Оборудование для проведения исследовательских и испытательных работ

в области пожарной безопасности

1. Испытательное оборудование для определения пожаровзрывоопасных

характеристик веществ и материалов

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 85 | Установка для испытания строительных материалов на негорючесть «ОГНМ» | 1 | 1 | 1 |
| 86 | Установка для определения группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов «ОТМ и КТ» | 1 | 1 | - |
| 87 | Прибор для определения температуры вспышки жидкостей в закрытом тигле «Закрытый тигель» («ТВЗ») | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Прибор для определения температуры вспышки жидкостей в открытом тигле «Открытый тигель» («ТВО») | 1 | 1 | 1 |
| 89 | Установка для определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов «Дым» | 1 | - | - |
| 90 | Установка для определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов «Токсичность» | 1 | - | - |
| 91 | Установка для определения воспламеняемости тканей «ОВТ» | 1 | - | - |
| 92 | Установка для испытания строительных материалов на горючесть «Шахтная печь» | 1 | - | - |
| 93 | Установка для определения воспламеняемости строительных материалов («Воспламеняемость») | 1 | - | - |
| 94 | Установка для испытаний на распространение пламени по поверхности (покрытия полов, кровли) («Полы») | 1 | - | - |
| 95 | Установка для определения кислородного индекса пластмасс «Кислородный индекс» | 1 | - | - |
| 96 | Установка для определения концентрационных пределов распространения пламени по газопаровоздушным смесям «Предел» | 1 | 1 | - |
| 97 | Установка для определения показателей взрыва пылевоздушных смесей «Камера 20 л» | 1 | 1 | - |
| 98 | Установка для определения массовой скорости выгорания жидкостей | 1 | - | - |
| 99 | Установка для определения индекса распространения пламени «РП» | 1 | - | - |
| 100 | Установка для определения температуры самовоспламенения газов и жидкостей «СТС» | 1 | 1 | - |
| 101 | Установка «Мебель» | 1 | - | - |
| 102 | Установка «Постельные принадлежности» | 1 | - | - |

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 103 | Установка для определения температуры воспламенения и самовоспламенения твердых веществ и материалов «ОТП» | 1 | 1 | - |
| 104 | Установка по определению теплоизолирующих свойств покрытий по металлическим конструкциям | 1 | - | - |
| 105 | Установка для определения температурных пределов распространения пламени по паровоздушным смесям | 1 | - | - |

2. Испытательное оборудование для определения пожарной опасности

электротехнических устройств

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 106 | Установка для определения предела распространения горения одиночным кабелем, проводом или шнуром для испытания на нераспространение горения | 1 | - | - |
| 107 | Установка для испытаний электрических кабелей и проводов, проложенных пучком, на нераспространение горения | 1 | - | - |
| 108 | Установка по определению теплостойкости неметаллических и изоляционных материалов | 1 | - | - |
| 109 | Установка для определения предела пожаростойкости кабелей и проводов «Пожаростойкость» | 1 | - | - |
| 110 | Установка для испытаний горелкой с игольчатым пламенем и горелкой Бунзена «ИП и ГБ» | 1 | - | - |
| 111 | Установка для испытаний электроизоляционных материалов нагретой проволокой | 1 | - | - |
| 112 | Установка для испытаний электроизоляционных материалов раскаленной проволокой | 1 | - | - |
| 113 | Установка для испытаний полимерных материалов на трекингостойкость | 1 | - | - |
| 114 | Установка для испытаний дефектных соединений | 1 | - | - |
| 115 | Испытательный угол (для испытаний светотехнических изделий и электробытовой аппаратуры) | 1 | - | - |
| 116 | Установка для испытаний полимерных материалов на сопротивление сгоранию | 1 | - | - |
| 117 | Установка для испытаний твердых электроизоляционных материалов действию электрической дуги переменного тока напряжением свыше 1000 В | 1 | - | - |
| 118 | Установка для испытаний твердых электроизоляционных материалов электрической дугой с высоким значением тока | 1 | - | - |
| 119 | Камера для проверки теплового режима светильников | 1 | - | - |

3. Испытательное оборудование для осуществления проверок качества пенообразователя и химического поглотителя

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 120 | Установка для определения кратности и устойчивости пены (“Пена”) | 1 | 1 | 1 |
| 121 | Устройство для определения смачивающей способности растворов пенообразователя по ГОСТ Р 50588-93 | 1 | 1 | 1 |
| 122 | Установка по кратности и устойчивости пены низкой и средней по ГОСТ Р 50588-93 | 1 | 1 | - |
| 123 | Установка по определению времени тушения низкократной пеной по ГОСТ Р 50588-93 | 1 | 1 | - |
| 124 | Установка по определению времени тушения и интенсивности подачи раствора для пены средней кратности по ГОСТ Р 50588-93 | 1 | 1 | - |
| 125 | Установка для определения связанной двуокиси углерода в химическом поглотителе | 1 | 1 | 1 |
| 126 | Компрессор воздушный (6 бар, 300 л/мин) | 1 | 1 | 1 |

4. Испытательное оборудование для осуществления проверок

качества огнезащитной обработки

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 127 | Установка для определения огнезащитных свойств защитных средств для древесины «КТ» (ГОСТ Р 16363-98) | 1 | 1 | 1 |
| 128 | Прибор малогабаритный переносной для экспресс-оценки огнезащитных свойств покрытий и качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и материалов «ПМП-1» | 1 | 1 | 1 |
| 129 | Прибор для измерения толщины покрытий ферромагнитных оснований (магнитный толщиномер; диапазон 0,05-40 мм) | 1 | 1 | 1 |

5. Оборудование для теплофизических и химических исследований

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 130 | Барометр мембранный метеорологический | 2 | 2 | 1 |
| 131 | Барометр-анероид | 2 | 2 | 1 |
| 132 | Гигрометр психрометрический (ВИТ-2) | 4 | 4 | 2 |
| 133 | Стол лабораторный | 6 | 6 | 2 |
| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 134 | Шкаф вытяжной | От количества установок |
| 135 | Шкаф сушильный электрический (термостат) с автоматическим регулятором температуры | 2 | 2 | 1 |
| 136 | Шкаф для хранения химических реактивов | 3 | 3 | 1 |
| 137 | Шкаф для хранения химической посуды | 3 | 3 | 1 |
| 138 | Набор химической посуды | 2 компл. | 2 компл. | 1 компл. |
| 139 | Набор металлических сит с сетками | 1 компл. | 1 компл. | 1 компл. |
| 140 | Сетки асбестометаллические для нагревания лабораторной посуды на открытом огне № 1, 2, 3 | 10 | 10 | 10 |
| 141 | Набор ареометров | 3 | 3 | 1 |
| 142 | Набор спиртометров | 2 | 2 | 1 |
| 143 | Штатив лабораторный | 10 | 10 | 3 |
| 144 | Щипцы тигельные | 5 | 5 | 2 |
| 145 | Термометры лабораторные разные | 10 | 10 | 4 |
| 146 | Термометры одно и многоканальные (класс точности – 0,1 - 0,5) | 10 | 10 | 4 |
| 147 | Термометры ртутные лабораторные и технические стеклянные (от -30 до +300°С, цена деления от 0,1 до 5 °С) | 10 | 10 | 4 |
| 148 | Горелка газовая | 4 | 4 | 1 |
| 149 | Горелка спиртовая | 2 | 2 | 1 |
| 150 | Шприц медицинский | 5 | 5 | 3 |
| 151 | Микрошприц | 5 | 5 | 3 |
| 152 | Вискозиметры | 4 | 4 | 2 |
| 153 | Ствол водомер с манометром (класс точности – 2,5) | 2 | 2 | 1 |
| 154 | Анемометры | 2 | 2 | 1 |
| 155 | Термоанемометры | 3 | 3 | 2 |
| 156 | Термоанемометр (микробарометр ТАММ-20) | 1 | 1 | 1 |
| 157 | Измеритель влажности древесины | 1 | 1 | 1 |
| 158 | Измеритель влажности сыпучих материалов | 1 | 1 | 1 |
| 159 | Психрометр аспирационный | 3 | 3 | 1 |
| 160 | Муфельная печь мощностью 2,4 кВт | 1 | 1 | 1 |
| 161 | Электрический водонагреватель | по количеству лабора-торных помещений |
| 162 | Система цифровой обработки измерений | 1 | 1 | 1 |
| 163 | Весы электронные (класс точности 2; предел взвешивания 15 кг) | 1 | 1 | 1 |
| 164 | Весы электронные (класс точности 2; предел взвешивания 500 г) | 1 | 1 | 1 |
| 165 | Весы электронные (класс точности 4; 500 г) | 2 | 2 | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 166 | Весы технические (класс точности 4; предел взвешивания 150 кг) | 1 | 1 | 1 |
| 167 | Газоанализатор СО ГИАМ-14 (0-2 %, класс точности 2) | 1 | 1 | 1 |
| 168 | Газоанализатор СО2 ГИАМ-14 (0-5 %, класс точности 2) | 1 | 1 | 1 |
| 169 | Газоанализатор О2 ГТМ-5101М (0-21 %, класс точности 2,5) | 1 | 1 | 1 |
| 170 | Манометры технические разные | 7 | 7 | 7 |
| 171 | Моновакуумметр | 1 | 1 | 1 |
| 172 | Стеклянные трубки с переходниками и отводами | 5 | 5 | 5 |
| 173 | Штангенциркуль ШЦ1 (0-250 мм, цена деления 0,1 мм) | 3 | 3 | 3 |
| 174 | Микрометр (0 - 25 мм, цена деления 0,001 мм) . | 2 | 2 | 2 |
| 175 | Приемник теплового потока ПТПО-01 (5-100 кВт/м2, относительная погрешность 5 %) | 1 | 1 | 1 |
| 176 | Приемник теплового излучения ПТПО-01 (2-100 кВт/м2, относительная погрешность 5 %) | 1 | 1 | 1 |
| 177 | Ротаметры | 10 | 10 | 10 |
| 178 | Измеритель температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха ИВТМ-7М | 1 | 1 | 1 |
| 179 | Счетчик газа СГК-4-1 (объем 1,2 дм3) | 1 | 1 | 1 |
| 180 | Компрессор диафрагменный (СО-45А или аналог) | 1 | 1 | 1 |
| 181 | Баня водяная | 1 | 1 | 1 |
| 182 | Баня песочная | 1 | 1 | 1 |
| 183 | Устройство нагревательное многоместное | 2 | 2 | 2 |
| 184 | Перемешивающее устройство | 1 | 1 | 1 |
| 185 | Климотермобарокамера КТВY-800/2 или аналог | 1 | 1 | 1 |
| 186 | Набор сверл пробочных | 2 | 2 | 2 |
| 187 | Пресс для просечки отверстий в резиновых пробках | 1 | 1 | 1 |
| 188 | Зажимы для резиновых трубок | 20 | 20 | 20 |
| 189 | Шпатели | 5 | 5 | 3 |

IV. Вспомогательное оборудование и материалы

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 190 | Секундомер электронный | 4 | 4 | 2 |
| 191 | Рулетки измерительные разные (цена деления 1 мм) | 4 | 4 | 2 |
| 192 | Готовальня | 2 | 2 | 2 |
| 193 | Защитный костюм Л-1 | 1 | 1 | 1 |
| 194 | Очки защитные | По количеству сотрудников |
| 195 | Аптечка | 3 | 3 | 1 |
| 196 | ИЗС-10Н | 1 | 1 | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 197 | Магнитные подъемники | 2 | 2 | 2 |
| 198 | Линейки разные | 6 | 6 | 3 |
| 199 | Сверлильный станок | 1 | 1 | - |
| 200 | Заточный станок | 1 | 1 | 1 |
| 201 | Тиски слесарные | 2 | 2 | 2 |
| 202 | Дрель электрическая | 1 | 1 | 1 |
| 203 | Паяльник электрический | 2 | 2 | 2 |
| 204 | Ножовка по металлу | 2 | 2 | 2 |
| 205 | Ножовка по дереву | 2 | 2 | 2 |
| 206 | Набор слесарного инструмента | 2 | 1 | 1 |
| 207 | Набор столярного инструмента | 2 | 1 | 1 |
| 208 | Набор отверток с пластмассовыми ручками | 2 | 1 | 1 |
| 209 | Набор сверл | 3 | 3 | 1 |
| 210 | Аппарат для дистилляции воды | 1 | 1 | 1 |
| 211 | Набор плашек и метчиков | 3 | 3 | 1 |
| 212 | Баллон газовый 50 л. | 2 | 2 | 2 |
| 213 | Баллон газовый 25 л. | 2 | 2 | 2 |
| 214 | Пила электрическая маятниковая (электролобзик) | 1 | 1 | 1 |
| 215 | Баллоны для поверочных газовых смесей (О2,, СО2, N2) по 25 л. | 3 | 3 | - |
| 216 | Отвертки с диэлектрическими рукоятками | 3 | 3 | 1 |
| 217 | Мегаомметры | 2 | 2 | 1 |
| 218 | Система приточно-вытяжной вентиляции | По количеству лабораторных помещений |

V. Бытовое оборудование

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 219 | Кондиционер (сплит-система) | По количеству помещений |
| 220 | Пылесос | 1 | 1 | 1 |
| 221 | Полотенцесушитель | 2 | 2 | 1 |
| 222 | Плита электрическая | 1 | 1 | 1 |
| 223 | Машина стиральная | 1 | 1 | 1 |
| 224 | Холодильник бытовой | 1 | 1 | 1 |
| 225 | Комплект офисной мебели | 1 | 1 | 1 |
| 226 | Комплект кухонной мебели | 1 | 1 | 1 |
| 227 | Комплект мебели для дежурной службы | 1 | 1 | 1 |
| 228 | Микроволновая печь | 1 | 1 | 1 |
| 229 | Сейф | 7 | 6 | 3 |

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 230 | Огнетушители | В соответствии с действующими ППБ |
| 231 | Охранно-пожарная сигнализация | В соответствии с действующими НПБ |

VI. Оборудование кинофотолаборатории

| № п/п | Приборы, оборудование (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 232 | Фотоэкспонометр | 1 | 1 | - |
| 233 | Объективы фотосъемочной аппаратуры | 5 | 5 | - |
| 234 | Приборы осветительные с кварцево-галогенными лампами ЭФ 2-10 и другие | 2 | 2 | 1 |
| 235 | Фотоштатив телескопический | 1 | 1 | 1 |
| 236 | Фоторепортерская сумка | 2 | 2 | 2 |
| 237 | Часы сигнальные (фотореле времени) | 2 | 2 | 2 |
| 238 | Рамка кадрирующая | 1 | 1 | 1 |
| 239 | Шкаф для хранения фотоматериалов | 1 | 1 | 1 |
| 240 | Резак для фотобумаги | 2 | 2 | 2 |
| 241 | Фотокюветы | 1 компл. | 1 компл. | 1 компл. |
| 242 | Телевизор LG RZ-20LA60 или аналог | 1 | 1 | 1 |
| 243 | Видеомагнитофон четырехголовочный Philips VR 742 или аналог | 1 | 1 | 1 |

VII. Средства вычислительной, оргтехники и средств связи

| № п/п | Приборы, оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 244 | Персональная ЭВМ | 80 % от действующих сотрудников | 80 % от действующих сотрудников | 80 % от действующих сотрудников |
| 245 | Удлинитель-фильтр сетевой 220В 3-5А | К каждой ПЭВМ | К каждой ПЭВМ | К каждой ПЭВМ |
| 246 | Лазерный принтер формата А-4 с устройством сопряжения | Один на две ПЭВМ | Один на две ПЭВМ | Один на две ПЭВМ |
| 247 | Лазерный цветной принтер формата А-4 | 1 | 1 | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 248 | Лазерный принтер формата А-3 | 1 | - | - |
| 249 | Слайд-сканер | 1 | 1 | 1 |
| 250 | Сканер | 1 | 1 | 1 |
| 251 | Копировальный аппарат формата А-4 | 1 | 1 | 1 |
| 252 | Копировальный аппарат формата А-3 | 1 | - | - |
| 253 | Факсимильный аппарат | 1 | 1 | 1 |
| 254 | Телефон | 7 | 6 | 3 |

VIII. Специальное снаряжение для проведения осмотра места происшествия,

связанного с пожаром

| № п/п | Специальное снаряжение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Разрядность СЭУ ФПС «ИПЛ» |
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 255 | Шлем пожарный «ШПМ» или аналог | 1 для каждого сотрудника (работника) ИПЛ ФПС, выступающего в качестве судебного эксперта |
| 256 | Боевая одежда пожарного «БОП-1» или аналог |  |
| 257 | Обувь кожаная специальная защитная (пара) |  |

IX. Помещения

Служебные – из расчета: кабинет начальника – 16 м2, кабинет заместителя – 14 м2, канцелярия (приемная) – 12 м2, 6 м2 на каждого сотрудника.

Вспомогательные – комната хранения вещественных доказательств – не менее 16 м2.

X. Расходные материалы Этиловый спирт - на проведение криминалистических исследований и анализа, протирку при эксплуатации видео- и фотоаппаратуры, оптико-механических приборов, весоизмерительных приборов, приборов теплотехнического контроля, приборов для спектрального анализа, химического анализа, пропитку поверхностей, на гигиенические нужды, на проведение испытаний, на обработку и обеззараживание приборов, приспособлений, инструментария для работ в лабораториях. Расходуется в соответствии с действующими нормативами на технологические операции различного назначения. Специальная одежда для проведения химических исследований (халаты, перчатки хирургические, диэлектрические боты, перчатки и коврики). Приобретается в соответствии с действующими нормативами. Бумага белая офисная – для работы на копировально-множительной технике, принтерах, факсимильных аппаратах. Приобретается и расходуется в соответствии с потребностью. Картриджи для печатающих устройств ПЭВМ, факсимильных аппаратов, копировально-множительной техники. Приобретаются в соответствии с потребностью. Примечание: необходимо предусматривать выделение средств на проведение метрологической аттестации перечисленного оборудования и государственной поверки средств измерений.