Приложение № 4

к приказу МЧС России

от _14.10.05 №_745_

Нормы

обеспечения техническими средствами органа

государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы

для осмотра места происшествия, связанного с пожаром

I. Автомобильная техника для доставки на место пожара личного состава

и оборудования

| № п/п | Приборы, оборудование | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Служебно-оперативный автомобиль дознания на полноприводном базовом шасси УАЗ 31514 (4/4), ВАЗ-21213 или аналог - для сельской местности (ВАЗ-2104, ГАЗ 31105 или аналог - для городских условий) | 1 |

II. Оборудование для работы на месте пожара, вывозимые автомобилем дознания

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная УКВ радиостанция | Мощность 20-50 Вт | 1 |
| 2 | Носимая УКВ радиостанция | Мощность 1-5 Вт | 2 |
| 3 | Ножовка по дереву | «Волчица» длиной не менее 400 мм или аналог | 1 |
| 4 | Лопата саперная |  | 1 |
| 5 | Лопата совковая |  | 1 |
| 6 | Лопата штыковая |  | 1 |
| 7 | Лом легкий |  | 1 |
| 8 | Швабра |  | 1 |
| 9 | Смётка |  | 1 |
| 10 | Гвоздодер |  | 1 |
| 11 | Топор пожарный |  | 1 |
| 12 | Лебедка ручная | Длина троса не менее 10 м., максимальная нагрузка не менее 1000 кг. | 1 |
| 13 | Фонарь осветитель-ный специальный | «Луч» или аналог |  |
| 14 | Порошковый огнетушитель | ОП-10 или аналог | 2 |
| 15 | Набор сито ручного (1, 5, 10 мм.) |  | 3 |
| 16 | Пожарный пояс с карабином | ППС-2 (3) | 1 |
| 17 | Веревка для самоспасания | ВПС-30 | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Комплект аварийно-спасательного инструмента | «Круг»; «Мерлан» или аналог | 1 |
| 19 | Укладка для оказания первой медицинской помощи | Перевязочные материалы, кровоостанавли-вающие изделия, антисептические и противоожоговые средства (бинт стериль-ный 5Ч10 (4 шт.); бинт стерильный 7Ч10 (4 шт.); бинт эластичный трубчатый (5 шт.); пакет перевязочный (5 шт.); жгут кровоостанавливающий (2 шт.); лейко-пластырь рулонный 2Ч5 (ленточный) (1 шт.); лейкопластырь бактерицидный (40 шт.); салфетки дезинфицирующие (20 шт.); салфетки стерильные (всего 5 уп.); салфетки гемостатические (крово-останавливающие) (10 шт.); повязки гели-евые противоожоговые 10Ч10 (4 уп.); повязки гелиевые противоожоговые 20Ч30 (4 уп.); спрей «Олазоль» (1 шт.)); средства искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (аппарат дыхательный ручной с маской (1 шт.); устройство ИВЛ «рот-маска» (1 шт.); воздуховод (1шт.); роторасширитель (1шт.); языкодержатель (1 шт.); отсасы-ватель ручной портативный (1шт.)); сред-ства перемещения (носилки плащевые бескаркасные (1шт.)); средства иммобили-зации (комплект шин транспортных склад-ных (1 шт.); шина транспортная эластич-ная (взрослая) (1 шт.); воротник Шанца (1 шт.)); инструменты (зажим кровооста-навливающий прямой (1 шт.); ножницы тупоконечные (1 шт.); пинцет анатомии-ческий (1 шт.); скальпель (1 шт.)); медика-менты (раствор аммиака 10 % (1 фл.); раст-вор сульфацила натрия (1 шт.); раствор йода спиртовой 5 % (1 фл.); раствор брил-лиантового зеленого 1 % (1 фл.); корвалол (1 фл.); раствор водорода перекиси (1 фл.); валидол (табл.) (1 уп.)); прочие изделия (грелка солевая многоразовая (1 шт.); пакет гипотермический (охлаждающий) (1 шт.); перчатки стерильные (10 шт.); перчатки нестерильные (4 пары); прос-тыня стерильная (комплект – 2 шт.) (1 к-т); одеяло спасательное (1 шт.); мензурка | 1 |

| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (стаканчик) для приема лекарств (1 шт.); респиратор (1 шт.); инструкция (1 шт.); футляр-укладка (1 шт.)) |  |
| 20. Инструментальный комплект дознавателя для работы на месте пожара |
| 20.1 | Чемодан из ударотермостойкого пластика |  | 1 |
| 20.2 | Принадлежности для закрепления обстановки на месте пожара |
|  | Цифровой фотоаппарат | SONY DSC-V3 (7,2 Mp) с устройством для записи «Apacer» или аналог | 1 |
|  | Диктофон | Panasonic RQ-L470GC-S (под стандартную аудиокассету, с функциями автореверса и автостопа, ж/к дисплей) или аналог | 1 |
|  | Изделие «Клише-Э» (набор табличек с номерами и услов-ными обозначениями, применяемыми при фотографировании объектов в криминалистике) |  | 1 компл. |
|  | Лазерный измеритель расстояний | Дальность измерения не менее 100 метров с точностью до 10 мм, автономное питание, масса не более 0,5 кг | 1 |
|  | Набор цветных шариковых ручек |  | 1 компл. |
|  | Набор цветных карандашей |  | 1 компл. |
|  | Набор масштабно-координатной бумаги (миллиметровка) формата А-4 |  | 10 листов |
|  | Набор обычной бумаги формата А-4 |  | 10 листов |
|  | Линейка офицерская |  | 1 |
|  | Степлер |  | 1 |
|  | Компас | С-104 или С-106 или аналог | 1 |
|  | Планшет с зажимом формата А4 |  | 1 |
| 20.3 | Принадлежности для предварительного исследования объектов на месте пожара, а также подготовки сбора и упаковки при изъятии их с места пожара |
|  | Молоток Кашкарова |  | 1 |
|  | Инфракрасный термометр (пирометр) | «Пирометр» или аналог. Предельна температура измерения 300 оС., с жидкокристаллическим дисплеем, класс точности 2 | 1 |
| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
|  | Пробоотборник для древесных углей и углей древесно-стружечных плит |  | 1 |
|  | Штангенциркуль с глубиномером (колумбусом) |  | 1 |
|  | Совок для отбора сыпучих материалов |  | 1 |
|  | Долото (стамеска ударная) |  | 1 |
|  | Зубило |  | 1 |
|  | Нож многофункциональ-ный |  | 1 |
|  | Ножовка по металлу |  | 1 |
|  | Пробирки стеклянные с притертой пробкой |  | 1 |
|  | Шприц медицинский одноразовый |  | 1 |
|  | Салфетки марлевые |  | 1 упак. |
|  | Лейкопластырь медицинский |  | 1 упак. |
|  | Пинцет |  | 1 |
|  | Ножницы |  | 1 |
|  | Пакеты полиэтиленовые разного размера с зажимом типа «ZIP-LOCK» |  | 50 |
|  | Лента типа «СКОТЧ» (ширина не менее 45 мм) |  | 1 |
| 20.4 | Принадлежности для обеспечения личной безопасности дознавателя |
|  | Дозиметр индивидуальный | ДКГ-РМ-1203 или аналог. Диапазон измерения мощности дозы 0.1 – 500 мкЗв/ч, диапазон измерения времени накопления дозы 1 – 9999 ч., предел погрешности +/- 20 %, наличие контроля уровня заряда элементов питания, масса <100 г | 1 |
|  | Респиратор типа «Лепесток» |  | 5 |
|  | Перчатки резиновые кислотоупорные |  | 1 пара |
|  | Перчатки резиновые электротехнические |  | 1 пара |
| № п/п | Приборы, оборудование | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количес-тво, шт. |
|  | Рукавицы брезентовые |  | 1 пара |
|  | Перчатки матерчатые |  | 1 пара |
| 20.5 | Вспомогательные инструменты и принадлежности |
|  | Топорик-гвоздодер |  | 1 |
|  | Фонарь электрический аккумуляторный | Forever flashlight или аналог | 1 |
|  | Прибор электро-измерительный комбинированный (тестер) | MAS-830L или аналог, замер постоян. и перемен. напряжения до 600 В, тока – до 10 А, сопротивления – до 1 Мом, с жидкокристаллическим индикатором и защитой от перегрузки | 1 |
|  | Лупа с подсветкой |  | 1 |
|  | Лента ограждения места пожара |  | 20 метров |
|  | Ключ разводной |  | 1 |
|  | Ключ трубный |  | 1 |
|  | Отвертка индикаторная |  | 1 |
|  | Отвертка многофункциональ-ная, ударная | FORCE № 5171 или аналог | 1 компл. |
|  | Пассатижи с токоизолированными ручками |  | 1 |
|  | Пассатижи с переставным шарниром |  | 1 |
|  | Разгрузочный пояс |  | 1 |
| 20.6 | Расходные материалы |
|  | Пробирки стеклянные с притертой пробкой |  | 10 |
|  | Полотна для ножовки |  | 2 |
|  | Перчатки матерчатые |  | 2 пары |
|  | Марлевые салфетки |  | 2 упаковки |
|  | Шприцы медицинские одноразовые |  | 4 |
|  | Лента ограждения места пожара |  | 200 метров |
|  | Мешки полиэтиленовые разного размера с зажимом типа «ZIP-LOCK» |  | 100 |

III. Специальное снаряжение для проведения осмотра места происшествия,

связанного с пожаром

| № п/п | Специальное снаряжение | Тип, марка (основные технические характеристики) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шлем пожарный | «ШПМ» или аналог | 1 для каждого должностного лица органа ГПН ФПС, производящего осмотр места происшествия, свя-занного с пожаром |
| 2. | Боевая одежда пожарного | «БОП-1» или аналог |  |
| 3. | Обувь кожаная специальная защитная (пара) |  |  |